## Противопожарные двери

Зачем нужна противопожарная дверь? Необходимость применения таких дверей предписана Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон №123). Озадачены руководители предприятий, в связи со сдачей Декларации пожарной безопасности. Владельцы загородного жилья имеющего в нижнем цоколе гараж , котельную или складские помещения. Явно ощущается желание владельцев квартир, устанавливающих металлические входные двери иметь дверь, сочетающую в себе эстетику, свойства взломостойкости и пожаростойкости.

Современные технологии позволяют сделать противопожарную дверь внешне практически не отличимую обычной. Дверь может быть изготовлена из металла, дерева или стеклопластика, быть почти полностью стеклянной или иметь стекло с площадью до 25% от площади двери. Преимущества двери с остеклением – это возможность раньше заметить пожар, оценить степень опасности и наличие в помещении людей. А  так же дополнительное освещение по сравнению с глухими дверями.

Например,  рассмотрим  данный  вопрос более детально исходя из следующих поставленных задач :

- Проблема: Можно ли поставить такую дверь, чтобы не только закрывала дверной проем, но и служила дополнительной защитой от шума, радиации или от пожара?

- Решение: Для этого существуют так называемые специальные двери, которые, помимо своего основного назначения, выполняют какую-либо дополнительную функцию.

В принципе любую изготовленную по индивидуальному заказу дверь можно считать специальной, если она решает определенную техническую задачу. На специальную дверь выдается сертификат, где указано то самое свойство, которым она обладает.

Самые распространенные спецдвери сегодня – противопожарные, влагостойкие, шумозащитные, двери радиационной защиты, герметичные (в их конструкцию входят присоски, которые не пропускают воздух; используются герметичные двери в холодильных помещениях), двери для «зимних садов», для балконов (рассчитаны на перепад температур), автоматические и др. Но для начала давайте разберемся, что такое противопожарные двери.

По статистике во время пожара люди гибнут из-за того, что не могут вовремя выбраться наружу. Например, потому что входная дверь загорелась. Или так сильно нагрелась, что нельзя дотронуться и открыть замок. Или дверь деформировалась под влиянием высокой температуры, и ее заклинило. Так вот, как говорят специалисты, противопожарные двери ставят с целью локализовать огонь в одном помещении, не допуская проникновения огня в соседние.

Для справки:

- температура возгорания синтетических обивок (например, дерматин или клеенка) – 220°С,

- температура возгорания обоев – 200–300°С,

- температура возгорания настенных и напольных масляных красок и других лакокрасочных покрытий в зависимости от их состава может быть в пределах 180–300°С,

- температура огня в помещении – до 1200°С,

- температура воспламенения древесины – 220°С,

- температура плавления полимерных покрытий (пластика, меламина, пластмассы и др.) – от 120°С (в зависимости от вида), температура горения – от 150°С,

- температура плавления стали – 700–1000°С (температура горения стали – около 2000°С).

Из чего она состоит?

Если рассмотреть противопожарную дверь в разрезе, хорошо видны слои, из которых она состоит. Конечно, конструкция каждой модели имеет варианты, да и слоев может быть несколько. Но любая противопожарная дверь обязательно имеет внутренний и наружный слой. Основные «внутренние» материалы – теплоизоляторы (чтобы дверь дольше не воспламенялась), например, очень популярна в качестве теплоизолятора негорящая минеральная вата. Снаружи – металл, пластик, огнестойкая краска. Сталь (снаружи) и ДСП (внутри) – несовместимы (ДСП сгорит).

Вопрос:

– Какая межкомнатная противопожарная дверь предпочтительнее для коттеджа и квартиры?

Ответ:

– Огнестойкость такой двери – не более 30 минут (больше не нужно). Лучше ее сделать из дерева – тогда уж точно не заклинит, кроме того, это дешевле (300–400 долларов, а стальная хорошая дверь – от 14 тысяч рублей).

Как показывает практика, любая стальная дверь примерно в течение 15 минут может противостоять огню. И не перекосится. Но не больше. Мало того, даже обычная дверь из ДСП (или ДВП) может быть противопожарной, так как смолы, которыми склеивается древесно-стружечная (волокнистая) плита (ДСП, ДВП), не горят или плохо горят. Кроме того, сегодня такие двери из ДСП покрывают негорючим веществом (КСД, КСД – А, Файрекс-200, паста ОЗП-Д) или шпоном, который «сажают» на негорючий клей. Но, повторимся, «выдержат» огонь они недолго.

А вот противопожарная дверь сверху обязательно должна быть защищена трудновоспламеняемым покрытием (стальной лист, дерево, алюминий и др.), внутри – теплоизолирующий материал и противодымные прокладки, препятствующие проникновению ядовитых продуктов горения (люди чаще страдают от отравления дымом, чем от самого огня). На сегодняшний день самые огнестойкие двери – стальные снаружи и с огнестойкой минеральной ватой внутри. А самые эксклюзивные материалы (под заказ): снаружи – керамическое покрытие (кремнеорганика), внутри – дуб с особой пропиткой.

По краю такой двери в бороздке (по всему периметру) кладется специальная полоска – вспенивающаяся противодымная вставка (типа твердого пластилина), которая не заметна, если дверь закрыта. Во время пожара эта вставка вспенивается, герметизируя щели. То есть она скорее защищает от проникновения продуктов горения в другие помещения. Снаружи может быть металл (лист стали), пластик, ламинат, меламин и др. Внутри теплоизоляционный материал: минеральные плиты на основе базальтовых волокон, гипсокартон, ДСП, МДФ и др. К сожалению, далеко не каждая фирма объясняет, из чего состоит начинка двери, ссылаясь на свое ноу-хау. Но какая бы дверь ни была, ее противопожарные качества должны быть зафиксированы в сертификатах. Довольно часто противопожарная дверь является одновременно и звукоизоляционной. В ней внутренний наполнитель одновременно обладает двумя свойствами – теплоизоляционным и звукопоглощающим.

Противопожарная дверь должна сохранять огнестойкость в течение времени, указанного в сертификате. По ГОСТу это 15, 30, 45, 60, 120, 150, 180, 240, 360 минут (ГОСТ 30247.0-94). Но на практике самые огнестойкие двери способны выдержать не более 2 часов. Испытания на огнестойкость проводятся в специальных лабораториях, в особых печах, при помощи специальных измерительных приборов – термопар и компьютера.

Как это делают? В лаборатории установлена специальная печь размером с небольшую комнату, в ней – проем. Дверь вставляют в этот проем, все щели закладывают кирпичом. Потом кирпич закрепляется глиной, которая не застывает. Постепенно в печи повышают температуру, на наружное полотно двери ставят датчики (термопары), которые соединены с компьютером. Компьютер показывает температуру на наружной поверхности двери (в разных точках). Испытания проводят до того момента, пока сквозь дверь не будет проходить огонь. Причем, если при испытании дверь выдержала 40 минут, записывают огнестойкость максимум 30 минут. На всякий случай.

Как выбрать?

Запомните: чем дольше дверь может противостоять огню, тем она дороже. Например, дверь российской фирмы «НПО Пульс» марки ДПМ-01/60 (EI 90, где Е – потеря целостности, I – нарушение теплоизоляционных качеств), преграждающая напор огня 90 минут, стоит в пределах 15 тысяч рублей. А дверь ДПМ-01/60/1 (EI 60), преграждающая путь огню в течение 60 минут, примерно на 1500 рублей дешевле.

Противопожарную дверь нужно выбирать с таким расчетом, что если в помещении случится пожар и оно выгорит полностью, то целостность двери при этом не нарушится. В среднем жилая комната, охваченная пламенем, выгорает за 15 – 20 минут. Офисы могут гореть дольше (из-за оборудования и синтетической отделки: стен, пола, потолков, мебели). Отсюда вывод: огнестойкость двери должна быть обязательно больше 30 минут.

Чтобы металлическую (стальную) противопожарную дверь не деформировало, нельзя допускать значительного нагрева какой-нибудь ее части: нагретая часть расширяется и «ведет» за собой всю конструкцию. В результате дверь заклинивает. Кстати, во время пожара, сопровождающегося взрывами легковоспламеняющейся химии, как раз и происходит практически мгновенное повышение температуры. Поэтому на складах, где хранятся нефтепродукты, растворители и составы на основе бензина, керосина, ацетона и пр., лучше ставить дверь, в которой металл заизолирован другим материалом. Например, шведские двери «Сведор» (Swedoor), «Далок» (Daloc) и финские «Нобиа» (Nobia), укомплектованные внутренним стальным листом.

Достойный производитель разрабатывает модель с таким расчетом, чтобы свести вероятность деформации к минимуму. Но если уж это произойдет, то полотно противопожарной двери не должно деформироваться в направлениях «частей света» (вверх/север, вниз/юг, влево/запад, вправо/восток), а только внутрь или наружу. То есть допускается, чтобы дверное полотно «вздулось пузырем» или выгнулось внутрь, но никак не «расперлось» в дверной коробке так, чтобы было невозможно открыть.

Чтобы свести к минимуму нагрев двери со стороны, где нет огня (минимизировать теплопередачу), внутренние детали металлической дверной конструкции, соединяющие лицевую и тыльную части, дополняют теплоизоляционными прокладками (теплоизоляторами), или, как их еще называют, – тепломостами. Внутренним теплоизоляционным материалом противопожарной двери может быть минеральная плита на основе базальтовых волокон. Причем чем длиннее базальтовая нить, тем медленнее под воздействием температуры будет происходить разрушение плиты. Для жилых комнат достаточно теплоизолятора с пределом 7000°С, например «Роквул» (Rockwool). Кстати, если в качестве теплоизолятора вам предлагают стекловату, не соглашайтесь. Сегодня есть гораздо более эффективные теплозащитные материалы. Как нам рассказал Анатолий Лившиц из ООО «Скандинавские строительные материалы», недавно появился новый и, безусловно, перспективный теплоизоляционный материал (выпускается в том числе и в Подмосковье) – из кремнезема. Этот материал в виде мягкой белой ваты, свернутой в рулон, спокойно выдерживает температуру 1100 – 1200°С (кратковременно до 1800°С). К тому же материал абсолютно безвреден для человека (экологически чистый). Сегодня его все чаще заказывают для теплоизоляции дверей лифтов, к которым, понятно, противопожарные требования особенно высоки. Кстати, именно этот материал собираются использовать для теплоизоляции лифтов и помещений Останкинской телебашни.

Кроме того, для облегчения эвакуации во время пожара, когда дорога каждая секунда, придумана система открывания противопожарной двери – «антипаника». Суть этой системы в том, что снаружи дверь закрыта и открыть ее можно только ключами, а изнутри все запоры открываются одним нажатием дверной ручки. Иногда такая ручка по внешнему виду напоминает рейку, почти равную по ширине дверному полотну. Она крепится к двери на подвижных кронштейнах. В случае пожара человек просто упирается в дверную ручку-рейку, и дверь тут же открывается. Это очень удобно, когда заняты руки или когда в панике нет возможности возиться с замками. Такое приспособление поможет во время пожара быстро выскочить из помещения.

И наоборот, некоторые противопожарные двери при пожаре специально автоматически плотно закрываются, преграждая тем самым путь огню и дыму. Но если понадобится выйти, то они так же легко открываются (без ключа). При повышении температуры или при появлении дыма на двери срабатывает специальный датчик, подающий сигнал на механизм двери, и дверь плотно закрывается.

Что должно быть указано в сертификатах на спецдвери

Директор Некоммерческого партнерства обеспечения пожарной безопасности «Пульс» (НПО «Пульс») Виктор Баралейчук:

– Приобретая противопожарную дверь, обязательно нужно спросить и сертификат пожарной безопасности, и сертификат соответствия, выдаваемые аккредитованным органом. Например, ВНИИ Противопожарной обороны МВД России. Этот институт официально аккредитован Главным Управлением Государственной противопожарной службы МВД России (ГУ ГПС МВД России).

В сертификатах должно быть указано наименование двери, ее размеры, предел огнестойкости, производитель и соответствие СНиПу (например, соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в СНиП 21-01-97 п.п. 5.14, 7.17).

Кроме сертификата пожарной безопасности и сертификата соответствия, покупатель вправе попросить посмотреть лицензию на право производства пожарно-технической продукции (если дверь покупается у производителя, у продавца такой лицензии нет). Еще нужен отчет о сертификационных испытаниях. Вся пожарно-техническая продукция должна маркироваться. Сейчас ко всем противопожарным дверям прикрепляют одинаковые металлические ярлыки, где изображен знак пожарной безопасности (кружок с тремя изогнутыми линиями, похожими на языки костра). Кроме того, должен быть выдавлен номер. Причем на двери и на дверной коробке номер должен быть один и тот же. Правда, на практике встречается другая ситуация. Дверь может иметь российский сертификат пожарной безопасности, но знак, указывающий на это, отсутствует. Это возможно по двум причинам:

- фирма-продавец торгует дверями фирмы, которая не имеет права их производить, в этом случае покупать такую дверь нельзя;

- фирма продает двери не отечественного производства, а на импортную дверь ставится противопожарный знак той страны, где она сделана. В этой ситуации дверь полностью отвечает требованиям, заявленным в сертификате, и ее можно приобретать.

Во всех случаях лучше всего покупать двери в солидных торговых фирмах. А еще лучше – проконсультироваться с пожарным инспектором из местной противопожарной службы.

Установка

Почти все спецдвери с распашной конструкцией (мы говорим сейчас как раз о таких дверях) устанавливаются одинаково. Весь процесс условно можно разделить на 3 этапа.

- Замер. К вам домой (или в офис) приходит специалист-замерщик и снимает размеры (высота, ширина, глубина дверного проема, возможная толщина и ширина наличника дверной коробки и др.).

- Изготовление двери и дверной коробки. Противопожарную дверь делают на производстве целиком: вместе с ручками, замками, петлями, внешней отделкой и пр.

- Установка. На этом этапе готовую дверь вместе с дверной коробкой доставляют на место. Как правило, снимают дверное полотно с петель и вставляют дверную коробку в дверной проем. Потом закрепляют коробку анкерными винтами или длинными саморезами. После выравнивания дверного полотна в дверной коробке заделывают все щели между дверной коробкой и дверным полотном. Если дверное полотно снимали, то его навешивают обратно на петли. Все.

Во всех фирмах этапы установки одинаковые. Но имейте в виду: установкой противопожарной двери должна заниматься фирма, имеющая лицензию на данный вид работ. Лицензию на установку противопожарных дверей в строящихся и реконструируемых зданиях дает Федеральный лицензионный центр (в Москве – Мосстройлицензия); на установку в ремонтирующихся зданиях – Пожарный Главк при ГУ ГПС МВД РФ.

Таких фирм сегодня в Москве немало. Например, хорошо себя зарекомендовала производственная фирма ООО «ДДД». Причем технология производства этих противопожарных дверей (выдерживающих напор пламени в течение 45 минут) позволяет установить их чуть ли не за 15 минут! Хотя весь процесс (в том числе замеры, изготовление) длится, конечно, намного дольше. Еще одно преимущество модели противопожарной двери этой фирмы – дверная коробка, которую можно подогнать на месте (есть система допуска в пределах 1–1,5 см).

Как ухаживать за этими дверями? Тут никаких особенных советов, пожалуй, нет. Надо лишь время от времени смазывать петли. Если дверь была установлена по всем правилам, то фирмы дают год гарантии. Имеется в виду, конечно, гарантия на эксплуатацию, а не на так называемые спецсвойства. Проще говоря, если случится пожар, то дверь все-таки придется менять. Если она вообще останется целой.

Где необходима установка противопожарных дверей

Анатолий Лившиц, кандидат технических наук, генеральный директор ООО «Скандинавские строительные материалы»:

– Прежде всего надо помнить, что противопожарная дверь не призвана спасти помещение от уже возникшего возгорания (она не тушит). Кроме того, спецдверь не является профилактической мерой для того, чтобы возгорания не произошло! Но она препятствует выходу огня из горящего помещения. То есть если обыкновенная дверь может иметь щели, сквозь которые беспрепятственно прорвутся языки пламени, то противопожарная дверь не пропустит огонь в течение срока, который указан в сертификате.

Где необходима установка противопожарных дверей?

– В помещениях, где есть вероятность воспламенения оборудования или материалов. Например, в квартире, где находится масса работающей аппаратуры (стереосистема, компьютер, телевизор, электрообогреватель и пр.). В случае короткого замыкания или банальной перегрузки сети вероятность возгорания проводки или какого-нибудь блока аппаратуры резко возрастает. Если появившийся огонь не удается погасить, надо покинуть эту комнату до приезда пожарной бригады. И если между комнатами установлена противопожарная дверь, пламя не перекинется на соседние комнаты.

– В зданиях производственного назначения все проходы, отделяющие склады от цехов (офисов) или комнат отдыха, должны быть разделены противопожарными дверями.

– В жилых домах, где имеется встройка нежилых помещений. Это очень часто встречающаяся ситуация, особенно для крупных городов, таких как, например, Москва и Санкт-Петербург. Если в одном подъезде (особенно на одном этаже!) расположены и офисы, и жилые квартиры, то по требованиям службы противопожарной безопасности дверь офиса, выходящая на общую лестничную клетку, должна быть противопожарной.

Возвращаясь еще раз  к задаче. которая поставлена в начале статьи, можно сделать следующий вывод:

В принципе любую изготовленную по индивидуальному заказу дверь можно считать специальной, если она решает определенную техническую задачу. На специальную дверь выдается сертификат, где указано то самое свойство, которым она обладает.

Обратимся к стальным дверям SUPERLOCK (производство  Израиль). Изготовлены из легированной тонколистовой стали толщиной 1,5 мм. Тонкая сталь необходима для того, чтобы конструкция накапливала и передавала как можно меньше тепла и обладала большим пределом огнестойкости. «U» образные ребра жесткости, которые соединяют два листа из легированной стали и сваренные между собой в 200 точках, а также цельногнутая дверная коробка позволяют получить крепкую, долговечную конструкцию. А малый вес полотна - 60 кг, получаемый за счет используемых тонких листов, предотвращает провисание и деформацию двери. Наполнитель обеспечивает акустическую и термическую изоляцию.

В стальных дверях «SUPERLOCK» представляемых Группой Компаний «ДиП Центр» в течении 19 лет на Российском рынке, уже заложены противопожарные функции, которые  обеспечивают защищенность от огня квартиры, коттеджи и производственные помещения.

Для получения информации и консультации по стальным дверям “SUPERLOCK” сообщаем следующие реквизиты: сайт:www.dip-center.ru, тел.\факс: (495) 792 35 64, (499) 120 22 33, моб.тел: 8 916 908 47 08.

31.05.2013 года.